Завдання 1.1

На рисунку 1.1 наведено фрагмент комп’ютерної мережі. A, B, C, D, E – комунікаційні пристрої (концентратори – Hub або комутатори - Switch). Кожен з них має 4 порти, адреса порта складається із імені пристрою і номеру порта, наприклад, порт №3 комунікаційного пристрою С матиме адресу С3. К1-К9 – комп’ютери, які передають та приймають інформаційні кадри. В таблиці 1 вказано типи комунікаційних пристроїв та номер комп’ютера, що передає дані.

Таблиця 1

| № вар. | Типи комунікаційних пристроїв | Відправник | Отримувач |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | B | C | D | E |  |  |
| 1 | Switch | Switch | Hub | Hub | Switch | К1 | К5 |

    - на яких портах з’явиться повідомлення активного комп’ютера;

    - які комп’ютери можуть передавати дані одночасно з даним комп’ютером без виникнення колізій;

    - дати відповіді на пункти а), б) при умові що всі комунікаційні пристрої є концентраторами;

    - дати відповіді на пункти а), б) при умові що всі комунікаційні пристрої є комутаторами.

Рисунок 1.1 – Фрагмент комп’ютерної мережі

Хаб передає повідомлення на всі порти, а світч тількі на ті, які прописані в таблиці маршрутизації. Отже згідно завдання, повідомлення активного комп’ютера з’являться на таких портах

При умові, якщо всі комунікаційні пристрої є концентраторами, повідомлення активного комп’ютера з’являться на

При умові, якщо всі комунікаційні пристрої є комутаторами, повідомлення активного комп’ютера з’являться на таких портах

Одночасно передавати інформацію з даним комп’ютером без виникнення колізії зможуть такі комп’ютери:

При умові, якщо всі комунікаційні пристрої є концентраторами,  жоден ком’ютер не зможе одночасно передавати дані.

При умові, якщо всі комунікаційні пристрої є комутаторами, всі комп’ютери зможуть одночасно передавати дані.

Завдання 2.1

Яким буде теоретичний поріг швидкості передавання даних в бітах за секунду по каналу з шириною смуги пропускання в F, якщо потужність передавача складає Рпер, а потужність шуму в каналі Рш . Дані для розрахунку відповідно до варіанту наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

| № вар. | 1 |
| --- | --- |
| F (кГц) | 200 |
| Рпер(мкВт) | 10 |
| Рш(мкВт) | 0,1 |
| N | 2 |

P = F*log2(1+Pс/Pш) = 200000*log2(1+10/0.1) = 200000*6.65 = 1330000  біт/с

Р = 1,3 Мбіт/с

Завдання 2.2

Визначте пропускну спроможність каналу зв’язку для кожного із напрямків при дуплексному режимі, якщо відомо, що його смуга пропускання дорівнює F, а в методі кодування використовується N станів сигналу. Дані для розрахунку відповідно до варіанту наведені у таблиці 2.

P = 2*F*log24 = 2*200*2 = 800 кГц = 0,8 МГц

Завдання 2.3

Який кадр (двійковий код) передасть на лінію передавач, якщо він працює з використанням техніки біт-стаффінга з ознакою N (де N – послідовність “1”, при якій спрацьовує біт-стаффінг) а на вхід передавача поступила послідовність A . Вхідні дані наведені в таблиці 3. Число A подано у 16-ковому коді.

Таблиця 3

| № вар. | N | A | Цифрове кодування | Скремблер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | F4 E9 03 C5 67 | 2B1Q | n=4, m=9 |

Переведемо число А з шістнадцяткової системи числення в двійкову, запишемо дані в таблицю 4.

Процедура біт-стаффінга полягає у тому, що з метою забезпечення прозорості даних, тобто можливості передавати будь-які бітові послідовності в полі даних, після певної послідовності “1” (в нашому випадку 4), примусово додається “0”.

Таблиця 4

| 16-вий код | двійковий код |
| --- | --- |
| F | 1111 |
| 4 | 0100 |
| E | 1110 |
| 9 | 1001 |
| 0 | 0000 |
| 3 | 0011 |
| C | 1100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |

Запишемо двійковий код числа А:

1111010011101001000000111100010101100111

Після процедури біт-стаффінга отримаємо:

Нулі, які підкреслені, було додано під час біт-стаффінга.

Завдання 2.4

Нарисуйте осцилограму сигналу, який зображує перші два байти числа A і представлений за допомогою цифрового кодування відповідно до номеру варіанта (таблиця 3).

Рисунок 2.3 - Осцилограма сигналу, який зображує перші два байти

числа A

Завдання 2.5

Знайдіть код, який буде отримано як результат проходження через скремблер числа А. Скремблер реалізує функцію Bi=Ai(Bi-n (Bi-m. Значення m і n відповідно до номера варіанту наведені в таблиці 3. З отриманим кодом виконайте процедуру зворотного перетворення (дескремблер) і переконайтесь, що А на вході скремблера та С на виході дескремблера співпали.

Bi=Ai(Bi-4 (Bi-9

b1 = a1 = 1

b2 = a2 = 1

b3 = a3 = 1

b4 = a4  = 1

b5 = a5 (b1 = 0(1 = 1

b6 = a6 (b2 = 1(1 = 0

b7 = a7 (b3 = 0(1 = 1

b8 = a8 (b4  = 0(1= 1

b9 = a9 (b5 = 1(1=0

b10 = a10 (b6 (b1 = 1(0(1= 0

b11 = a11 (b7 (b2 = 1(1(1= 1

b12 = a12 (b8 (b3 = 0(1(1=0

b13 = a13 (b9 (b4 = 1(0(1= 0

b14 = a14 (b10 (b 5= 0(0(1=1

b15 = a15 (b11 (b6 = 0(1(0=1

b16 = a16 (b12 (b7 = 1(0(1=0

b17 = a17 (b13 (b8 = 0(0(1= 1

b18 = a18 (b14 (b9 = 0(1(0=1

b19 = a19 (b15 (b10 = 0(1(0=1

b20 = a20 (b16 (b11 = 0(0(1=1

b21 = a21 (b17 (b12 = 0(1(0= 1

b22 = a22 (b18 (b13 = 0(1(0=1

b23 = a23 (b19(b14= 1(1(1= 1

b24 = a24 (b20 (b15 = 1(1(1=1

b25 = a25 (b21 (b16 = 1(1(0=0

b26 = a26 (b22 (b17 = 1(1(1=1

b27 = a27 (b23 (b18 = 0(1(1=0

b28 = a28 (b24(b19 = 0(1(1=0

b29 = a29 (b25 (b20 = 0(0(1=1

b30 = a30 (b26 (b21 = 1(1(1= 1

b31 = a31 (b27 (b22 = 0(0(1=1

b32 = a32 (b28 (b23 = 1(0(1=0

b33 = a33 (b29 (b24 = 0(1(1= 0

b34 = a34 (b30 (b25 = 1(1(0=0

b35 = a35 (b31 (b26 = 1(1(1= 1

b36 = a36 (b32 (b27 = 0(0(0=0

b37 = a37 (b33 (b28 = 0(0(0= 0

b38 = a38 (b34 (b29 = 1(0(1=0

b39 = a39 (b35 (b30 = 1(1(1=1

b40 = a40(b36(b31= 1(0(1= 0

Ci=Bi(Bi-4 (Bi-9

c1 = b1 = 0

c2 = b2 = 1

c3 = b3 = 1

c4 = b4 = 1

c5 = b5 (b1 = 1(1 = 0

c6 = b6 (b2 = 0(1 = 1

c7 = b7 (b3 = 1(1 = 0

c8 = b8 (b4 = 1(1= 0

c9 = b9 (b5 = 0(1= 1

c10 = b10 (b6 (b1 = 0(0(1= 1

c11 = b11 (b7 (b2 = 1(1(1= 1

c12 = b12 (b8 (b3 = 0(1(1= 0

c13 = b13 (b9 (b4 = 0(0(1= 1

c14 = b14 (b10 (b5 = 1(0(1= 0

c15 = b15 (b11 (b6 = 1(1(0= 0

c16 = b16 (b12 (b7 = 0(0(1= 0

c17 = b17 (b13 (b8 = 1(0(1= 0

c18 = b18 (b14 (b9 = 1(1(0= 0

c19 = b19 (b15 (b10 = 1(1(0= 0

c20 = b20 (b16 (b11 = 1(0(1= 0

c21 = b21 (b17 (b12 = 1(1(0= 0

c22 = b22 (b18 (b13 = 1(1(0= 0

c23 = b23 (b19 (b14 = 1(1(1= 1

c24 = b24 (b20 (b15 = 1(1(1= 1

c25 = b25 (b21 (b16 = 0(1(0= 1

c26 = b26 (b22 (b17 = 1(1(1= 1

c27 = b27 (b23 (b18 = 0(1(1= 0

c28 = b28 (b24(b19 = 0(1(1= 0

c29 = b29 (b25 (b20 = 1(0(1= 0

c30 = b30 (b26 (b21 = 1(1(1= 1

c31 = b31 (b27 (b22 = 1(0(1= 0

c32 = b32 (b28 (b23 = 0(0(1= 1

c33 = b33 (b29 (b24 = 0(1(1= 0

c34 = b34 (b30 (b25 = 0(1(0= 1

c35 = b35 (b31 (b26 = 1(1(1= 1

c36 = b36 (b32 (b27 = 0(0(0= 0

c37 = b37 (b33 (b28 = 0(0(0= 0

c38 = b38 (b34 (b29 = 0(0(1= 1

c39 = b39 (b35 (b30 = 1(1(1= 1

c40 = b40(b36(b31= 0(0(1= 1

Завдання 2.6

Розрахуйте затримку передавання даних в мережі з комутацією каналів і в мережі з комутацією пакетів при умові що: швидкість розповсюдження сигналу дорівнює Vроз; відстань до отримувача дорівнює S; пропускна спроможність ліній зв’язку дорівнює Рлз; розмір службової інформації в режимі комутації пакетів дорівнює h; інтервал між відправкою пакетів дорівнює tінт; довжина повідомлення Nпов; довжина одного пакету  Nпак; час комутації одного пакету tком; кількість комутаторів n. Значення параметрів для розрахунку наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

| № вар. | Vроз (км/с) | Рлз (Мб/с) | S (км) | h (%) | tінт (мс) | Nпов (КБ) | Nпак (КБ) | tком (мс) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 200000 | 3 | 2000 | 9 | 5 | 250 | 1 | 30 | 28 |

Комутація каналів:

tkk = tзр + tзп = S/Vроз + Nпов/Pлз

tkk = 2000/200000 + 250000/3000000 = 0,01 + 0,08 = 0,09 c =  90 мc

Рисунок 2.4 -  Часова діаграма при комутації каналів

tkk – час комутації каналів;

tзр – затримка розповсюдження;

tзп -  затримка передавання;

S -    відстань;

Vроз – швидкість розповсюдження;

Nпов – розмір повідомлення;

Pлз – пропускна здатність

Комутація пакетів:

tкп = tkk + tзд

tзд = tсл + tint∑ + tδ∑ + tзк∑ =( tзп*h)/100 + ((Nпов/ Nпак) - 1)* tint + (Nпак /Pлз)*n + tком*n

tзд = (0,08*9)/100 + ((250000/1000) – 1)*0,005 + (1000/3000000)*28 + 0,03*28 =0,0072 + 1,245 + 0,009 + 0,84 = 2,101 c  = 2101 мс

tкп = 90 + 2101 = 2191 мс =2,191 c

Рисунок 2.5 -  Часова діаграма при комутації пакетів

tкп – комутація пакетів;

tkk - комутація каналів;

tзд – додаткова затримка;

tсл – час передавання службової інформації;

tint∑ - загальний час інтервал між відправкою пакетів;

tδ∑ - час буферизації;

tзк∑ - загальний час час комутації пакетів;

tзп-  затримка передавання;

h - розмір службової інформації;

Nпов - довжина повідомлення;

Nпак - довжина одного пакету;

tint - інтервал між відправкою пакетів;

Pлз - пропускна здатність;

n - кількість комутаторів;

tком - час комутації одного пакету

Отже затримка буде дорівнювати 2,191 мс

Завдання 3.1

Наведена на рисунку 3.1 мережа відповідно до правила 4-х хабів не є коректною. Розрахуйте значення PDV та PVV для даної мережі при умові, що типи сегментів та їх довжини наведені у таблиці 5. Зробіть висновки щодо працездатності даної мережі. Дані для розрахунку PDV та PVV наведені у таблицях 6 та 7 відповідно.

Таблиця 5

| Сегмент | Варіант |
| --- | --- |
|  | 1 |
| A1 | тип | 2 |
|  | довжина | 0,2 |
| B2 | тип | FL |
|  | довжина | 0,5 |
| F2 | тип | T |
|  | довжина | 0,4 |
| C2 | тип | T |
|  | довжина | 0,1 |
| E2 | тип | FO |
|  | довжина | 0,9 |
| E1 | тип | 2 |
|  | довжина | 0,6 |
| G2 | тип | FL |
|  | довжина | 0,6 |
| D2 | тип | 2 |
|  | довжина | 0,1 |
| E3 | тип | FL |
|  | довжина | 0,5 |

Примітка. Довжина сегментів наведена в кілометрах.

Типи сегментів позначені таким чином: 	FO – FOIRL; 	FL – 10Base-FL; FB – 10Base-FB; T  – 10Base-T;  2  – 10Base-2

Таблиця 6

| Тип сегменту | База лівого сегмента (bt) | База проміжного сегмента (bt) | База правого сегмента (bt) | Затримка середовища на 1м (bt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10Base-2 | 11,8 | 46,5 | 169,5 | 0,1026 |
| 10Base-T | 15,3 | 42,0 | 165,0 | 0,113 |
| 10Base-FB | - | 24,0 | - | 0,1 |
| 10Base-FL | 12,3 | 33,5 | 156,5 | 0,1 |
| FOIRL | 7,8 | 29,0 | 152,0 | 0,1 |

Таблиця 7

| Тип сегменту | Сегмент що передає (bt) | Проміжний сегмент (bt) |
| --- | --- | --- |
| 10Base-2 | 16 | 11 |
| 10Base-T | 10,5 | 8 |
| 10Base-FB | - | 2 |
| 10Base-FL | 10,5 | 8 |
| FOIRL | 10,5 | 8 |

Рисунок 3.1 -  Мережа відповідно до правила 4-х хабів

В мережі на рисунку 3.1 можна виділити 3 послідовності, які потенційно є найдовшими:

a)	A1-C2-E1-E3-G2-F2;

b)	A1-C2-E1-E2-D2-B2;

c)	B2-D2-E2-E3-G2-F2.

Для них треба розрахувати PDV. Почнемо з першої послідовності. Нехай лівий сегмент буде A1, тоді:

Лівий сегмент A1:11,8(база)+200*0.1026=32,32

Проміжний сегмент С2:42+100*0.113=53,3

Проміжний сегмент Е1:46,5+600*0.1026=108,06

Проміжний сегмент Е3:33,5+500*0,1=83,5

Проміжний сегмент G2:33,5+600*0,1=93,5

Правий сегмент F2:165+400*0,113=210,2

Сума всіх складових дає PDV = 580,86. Це значення більше допустимого 575.

Тепер припустимо, що лівий сегмент буде F2. В цьому випадку в розрахунку зміняться перша і остання стрічка:

Правий сегмент A1:169,5(база)+200*0.1026=190,02

Проміжний сегмент С2:42+100*0.113=53,3

Проміжний сегмент Е1:46,5+600*0.1026=108,06

Проміжний сегмент Е3:33,5+500*0,1=83,5

Проміжний сегмент G2:33,5+600*0,1=93,5

Лівий сегмент F2:15,3+400*0,113=60,5

Сума всіх складових дає PDV = 588,88.  Залишаємо менше значення, тобто PDV першої послідовності становитиме 580,86.

Аналогічним чином зробимо розрахунок для другої послідовності:

Лівий сегмент A1:11,8(база)+200*0.1026=32,32

Проміжний сегмент С2:42+100*0.113=53,3

Проміжний сегмент Е1:46,5+600*0.1026=108,06

Проміжний сегмент Е2:29+900*0,1=119

Проміжний сегмент D2:46,5+100*0,1026=56,76

Правий сегмент B2:156,5+500*0,1=206,5

Сума всіх складових дає PDV = 575,92. Це значення більше допустимого 575.

Тепер припустимо, що лівий сегмент буде B2. В цьому випадку в розрахунку зміняться перша і остання стрічка:

Правий сегмент A1:169,5(база)+200*0.1026=190,02

Проміжний сегмент С2:42+100*0.113=53,3

Проміжний сегмент Е1:46,5+600*0.1026=108,06

Проміжний сегмент Е2:29+900*0,1=119

Проміжний сегмент D2:46,5+100*0,1026=56,76

Лівий сегмент B2:12,3+500*0,1=62,3

Сума всіх складових дає PDV = 589,44.  Таким чином значення  PDV першої послідовності становитиме 575,92.

Для третьої послідовності:

Лівий сегмент B2:12,3+500*0.1=62,3

Проміжний сегмент D2: 46,5+100*0.1026=56,76

Проміжний сегмент Е2:29+900*0,1=119

Проміжний сегмент Е3:33,5+500*0,1=83,5

Проміжний сегмент G2:33,5+600*0,1=93,5

Правий сегмент F2:165+400*0,113=210,2

Сума всіх складових дає PDV = 625,26. Це значення більше допустимого 575.

Тепер припустимо, що лівий сегмент буде F2. В цьому випадку в розрахунку зміняться перша і остання стрічка:

Правий сегмент B2:156,5+500*0.1=206,5

Проміжний сегмент D2: 46,5+100*0.1026=56,76

Проміжний сегмент Е2:29+900*0,1=119

Проміжний сегмент Е3:33,5+500*0,1=83,5

Проміжний сегмент G2:33,5+600*0,1=93,5

Лівий сегмент F2:15,3+400*0,113=60,5

Сума всіх складових дає PDV = 619,76.Таким чином значення  PDV третьої послідовності становитиме 619,76.

PDV розглянутої схеми визначатиметься найбільшим значенням, але не більше допустимого. У даному випадку такого значення немає, дану мережу можна вважати непрацездатною.

Розрахуємо скорочення міжкадрового інтервалу повторювачами (PVV) для розглянутих послідовностей:

- 16+16+10,5+10,5+10,5=63,5>49;

- 16+16+10,5+16+10,5=69,5 >49;

- 10,5+10,5+10,5+10,5+10,5=52,5 >49.

Таким чином і за таким параметром, як PVV мережа буде не працездатною.

Завдання 3.2

Розрахуйте корисну пропускну здатність протоколу Ethernet, якщо довжина кадру дорівнює Nк (таблиця 8), а швидкість передавання 10Мб/с

Таблиця 8

| № вар. | 1 |
| --- | --- |
| Nк (байт) | 400 |

Тк = 400 – (8+6+6+2+4) = 400 – 26 = 374

10 Мб/с * 374/412 = 10 * 0,907 = 9,07 Мб/с

Завдання 3.3

В мережі станції A, B, C, D для передавання даних використовують метод доступу CDMA (Code Division Multiple Access). Вони мають chip-послідовності: A – 00011011, B – 00101110, C – 01011100, D – 01000010. Сигнал, що було виявлено в середовищі передавання даних наведено в таблиці 9 (ліва частина). Визначити, які станції і яку інформацію передавали.

Таблиця 9

| Вар. | Сигнал | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |

Таблиця 10

| Станція | Сигнал | Відповідний сигнал |
| --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
| B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 |

Для станції А

0  -2  2  0  2  2  0  0         сигнал

-1 -1 -1  1  1  -1  1  1 	станція А							 ↓  ↓  ↓  ↓  ↓   ↓  ↓  ↓									0  2 -2  0  2  -2  0 0 = 0/8 = 0

Отже, станція А нічого не передавала.

Для станції B

0  -2  2  0  2  2  0  0         сигнал

1   1 -1 1 -1-1 -1  1 	станція В							 ↓  ↓  ↓   ↓   ↓  ↓  ↓  ↓									0 -2  -2   0 -2  -2 0  0  = -8/8 = -1

Отже, станція В передавала «0».

Для станції С

0  -2  2  0  2  2  0  0         сигнал

-1  1 -1  1  1  1 -1 -1 	станція С							  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓   ↓  ↓  ↓									0  -2 -2  0  2   2  0 0 = 0/8 = 0

Отже, станція С нічого не передавала

Для станції D

0  -2  2  0  2  2  0  0         сигнал

1   1 -1 1 -1-1 -1  1	станція D							   ↓  ↓  ↓  ↓  ↓   ↓  ↓  ↓

0 -2  -2   0 -2  -2 0  0  = -8/8 = -1

Отже, станція D передавала  «0»

Завдання 3.4

Визначити сигнал в середовищі передавання даних, якщо станції A,B,C,D передавали дані, які наведено в правій частині таблиці 9.

Станція А має сигнал (1),  отже вона передає 1

Станція B має сигнал (0),  отже вона нічого не передає

Станція C має сигнал (-1), отже вона передає 0

Станція D має сигнал (0),  отже вона нічого не передає

Таблиця 11

| Станція | Сигнал | Відповідний сигнал |
| --- | --- | --- |
| A(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
| B(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C(-1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| D(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

-1 -1 -1  1  1 -1  1  1 	станція А

1  -1  1 -1-1 -1  1  1 	станція С

0  -2   0  0  0 -2  2  2

# Text boxes

1

2

3

4

A

І

()

1

2

3

4

B

1

2

3

4

D

1

2

3

4

C

1

2

3

4

E

К1

К6

К7

К3

К2

К8

К4

К5

К9

1

2

3

4

A

1

2

3

4

F

1

2

3

4

G

1

2

3

4

C

1

2

3

4

E

1

2

3

4

B

1

2

3

4

D