# Тема 1:  Загальні принципи побудови обчислювальних мереж

Проблеми та методи об’єднання комп’ютерів. Основні компоненти комп’ютерних мереж. Топологія фізичних зв’язків та адресація комп’ютерів у мережі. Структуризація як метод побудови великих мереж. Поняття "відкрита система", основні визначення. Модель OSI, рівні моделі та їх призначення.  Стандартні стеки комунікаційних протоколів. Локальні і глобальні мережі, мережі відділів, кампусів і корпорацій. Вимоги, що висуваються до сучасних обчислювальних мереж.

Література –  [1, стр. 12-24; 215-225; 2, стр. 36-106; 3, стр. 55-63; 4, стр. 19-22]

На рис.1 наведено фрагмент комп’ютерної мережі. A, B, C, D, E – комунікаційні пристрої (концентратори – Hub або комутатори - Switch). Кожен з них має 4 порти, адреса порта складається із імені пристрою і номеру порта, наприклад, порт №3 комунікаційного пристрою С матиме адресу С3. К1-К9 – комп’ютери, які передають та приймають інформаційні кадри. В таблиці 1 вказано типи комунікаційних пристроїв та номер комп’ютера, що передає дані.

Таблиця 1

| № вар. | Типи комунікаційних пристроїв | Відправник | Отримувач |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | B | C | D | E |  |  |
| 1 | Switch | Switch | Hub | Hub | Switch | К1 | К5 |
| 2 | Hub | Hub | Switch | Hub | Switch | К3 | К7 |
| 3 | Switch | Hub | Hub | Switch | Hub | К5 | К9 |
| 4 | Hub | Hub | Switch | Hub | Hub | К7 | К2 |
| 5 | Hub | Switch | Hub | Switch | Hub | К9 | К4 |
| 6 | Hub | Hub | Hub | Switch | Switch | К2 | К6 |
| 7 | Hub | Switch | Hub | Hub | Hub | К4 | К8 |
| 8 | Switch | Hub | Hub | Hub | Switch | К6 | К5 |
| 9 | Hub | Switch | Switch | Hub | Hub | К8 | К1 |
| 10 | Switch | Switch | Hub | Hub | Switch | К5 | К4 |
| 11 | Hub | Switch | Switch | Switch | Hub | К1 | К3 |
| 12 | Hub | Hub | Hub | Switch | Hub | К3 | К5 |
| 13 | Switch | Hub | Hub | Hub | Switch | К5 | К7 |
| 14 | Hub | Switch | Switch | Hub | Hub | К7 | К9 |
| 15 | Hub | Switch | Hub | Switch | Switch | К9 | К2 |
| 16 | Hub | Hub | Hub | Switch | Switch | К2 | К4 |
| 17 | Switch | Switch | Hub | Hub | Hub | К4 | К6 |
| 18 | Hub | Hub | Switch | Switch | Hub | К6 | К8 |
| 19 | Switch | Hub | Hub | Hub | Hub | К8 | К5 |
| 20 | Hub | Switch | Hub | Hub | Hub | К4 | К1 |
| 21 | Hub | Hub | Switch | Hub | Switch | К1 | К3 |
| 22 | Hub | Hub | Switch | Hub | Hub | К2 | К5 |
| 23 | Hub | Hub | Switch | Switch | Switch | К3 | К7 |

Визначити:

    - на яких портах з’явиться повідомлення активного комп’ютера;

    - які комп’ютери можуть передавати дані одночасно з даним комп’ютером без виникнення колізій;

    - дати відповіді на пункти а), б) при умові що всі комунікаційні пристрої є концентраторами;

    - дати відповіді на пункти а), б) при умові що всі комунікаційні пристрої є комутаторами;

Рис.1

Відповіді пояснити.

Тема 2:  Основи передавання дискретних даних

Середовища передавання даних, основні характеристики та параметри. Стандарти на кабельну систему.  Ефірні середовища передавання даних. Методи передавання дискретних даних на фізичному рівні. Методи цифрового кодування. Методи логічного кодування. Дискретна модуляція аналогових сигналів. Методи передавання даних канального рівня. Синхронні символьно-орієнтовані та біт-орієнтовані протоколи. Передавання із встановленням з’єднання та без. Виявлення та коригування помилок. Асинхронні протоколи. Методи комутації каналів. Загальні властивості мереж з комутацією каналів. Принципи комутації пакетів. Віртуальні канали в мережах з комутацією пакетів. Комутація повідомлень.

Література –  [1, стр. 21-38, стр. 83-95; 2, стр. 109-178; 3, стр. 23-33; 4, стр. 120-123]

- Яким буде теоретичний поріг швидкості передавання даних в бітах за секунду по каналу з шириною смуги пропускання в F, якщо потужність передавача складає Рпер, а потужність шуму в каналі Рш . Дані для розрахунку відповідно до варіанту наведені у таблиці 2.

Таблиця 2.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F (кГц) | 200 | 400 | 800 | 20 | 1000 | 10 | 20 | 40 | 100 | 50 | 650 | 350 |
| Рпер(мкВт) | 10 | 20 | 100 | 50 | 300 | 20 | 200 | 20 | 100 | 30 | 250 | 180 |
| Рш(мкВт) | 0,1 | 0,2 | 1 | 0,05 | 3 | 0,02 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,03 | 2,5 | 0,18 |
| N | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | 12 | 20 |
| № вар. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| F (кГц) | 300 | 120 | 80 | 200 | 150 | 250 | 600 | 80 | 220 | 500 | 700 |  |
| Рпер(мкВт) | 20 | 200 | 20 | 100 | 30 | 20 | 10 | 300 | 50 | 300 | 350 |  |
| Рш(мкВт) | 0,02 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,03 | 0,2 | 0,1 | 3 | 0,05 | 3 | 0,35 |  |
| N | 8 | 10 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | 22 |  |

- Визначте пропускну спроможність каналу зв’язку для кожного із напрямків при дуплексному режимі, якщо відомо, що його смуга пропускання дорівнює F, а в методі кодування використовується N станів сигналу. Дані для розрахунку відповідно до варіанту наведені у таблиці 2.

- Який кадр (двійковий код) передасть на лінію передавач, якщо він працює з використанням техніки біт-стаффінга з ознакою N (де N – послідовність “1”, при якій спрацьовує біт-стаффінг) а на вхід передавача поступила послідовність A . Вхідні дані наведені в таблиці 3. Число A подано у 16-ковому коді.

Таблиця 3

| № вар. | N | A | Цифрове кодування | Скремблер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5 | AB 96 7E 7F 25 | 2B1Q | n=3, m=7 |
| 12 | 6 | E5 AC 98 29 1A | AMI (1) | n=4, m=6 |
| 13 | 7 | F4 E9 03 C5 67 | NRZI (0) | n=2, m=7 |
| 14 | 4 | 3f 56 7E 7A 25 | Біполярний імпульсний | n=3, m=8 |
| 15 | 5 | A5 EC F8 29 1F | Манчестерський | n=2, m=5 |
| 16 | 6 | 3F 6E 7E 9F 82 | 2B1Q | n=2, m=5 |
| 17 | 7 | A5 EC FE 1F A0 | AMI (1) | n=3, m=6 |
| 18 | 4 | A0 C9 DC 07 65 | NRZI (1) | n=3, m=5 |
| 19 | 5 | F4 67 E9 03 C5 | Біполярний імпульсний | n=2, m=8 |
| 20 | 6 | 74 FE 78 FD 30 | Манчестерський | n=3, m=9 |
| 1 | 4 | F4 E9 03 C5 67 | 2B1Q | n=4, m=9 |
| 2 | 4 | 74 78 FE FC 30 | AMI (1) | n=3, m=7 |
| 3 | 5 | 79 FE FD 78 3D | NRZI (0) | n=4, m=6 |
| 4 | 6 | 4E 9F 3E 9A FF | Біполярний імпульсний | n=3, m=8 |
| 5 | 7 | A9 7E F8 9D AA | Манчестерський | n=4, m=7 |
| 6 | 4 | 3F F5 E7 F5 AC | 2B1Q | n=3, m=5 |
| 7 | 5 | 3C 7F 4A 93 E4 | AMI (0) | n=3, m=6 |
| 8 | 6 | A9 7C 95 F8 C6 | NRZI (1) | n=2, m=7 |
| 9 | 7 | 6B 0F E3 AB E2 | Біполярний імпульсний | n=2, m=5 |
| 10 | 4 | 9A FE FF A5 7E | Манчестерський | n=3, m=6 |
| 21 | 7 | E8 7F 92 A8 EC | Манчестерський | n=2, m=6 |
| 22 | 4 | F5 E6 74 D8 A3 | 2B1Q | n=4, m=7 |
| 23 | 5 | 4A F8 37 E5 97 | AMI (1) | n=3, m=6 |

- Нарисуйте осцилограму сигналу, який зображує перші два байти числа A і представлений за допомогою цифрового кодування відповідно до номеру варіанта (таблиця 3).

- Знайдіть код, який буде отримано як результат проходження через скремблер числа А. Скремблер реалізує функцію Bi=Ai(Bi-n (Bi-m. Значення m і n відповідно до номера варіанту наведені в таблиці 3. З отриманим кодом виконайте процедуру зворотного перетворення (дескремблер) і переконайтесь, що А на вході скремблера та С на виході дескремблера співпали.

- Розрахуйте затримку передавання даних в мережі з комутацією каналів і в мережі з комутацією пакетів при умові що: швидкість розповсюдження сигналу дорівнює Vроз; відстань до отримувача дорівнює S; пропускна спроможність ліній зв’язку дорівнює Рлз; розмір службової інформації в режимі комутації пакетів дорівнює h; інтервал між відправкою пакетів дорівнює tінт; довжина повідомлення Nпов; довжина одного пакету  Nпак; час комутації одного пакету tком; кількість комутаторів n. Значення параметрів для розрахунку наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

| № вар. | Vроз (км/с) | Рлз (Мб/с) | S (км) | h (%) | tінт (мс) | Nпов (КБ) | Nпак (КБ) | tком (мс) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200000 | 3 | 2000 | 9 | 5 | 250 | 1 | 30 | 28 |
| 2 | 300000 | 2 | 4000 | 10 | 4 | 300 | 2 | 15 | 16 |
| 3 | 200000 | 1.5 | 10000 | 9 | 5 | 300 | 1 | 20 | 23 |
| 4 | 250000 | 2 | 3000 | 7 | 1 | 300 | 3 | 25 | 17 |
| 5 | 100000 | 1 | 5000 | 3 | 4 | 350 | 5 | 30 | 22 |
| 6 | 150000 | 1.2 | 20000 | 6 | 2 | 300 | 10 | 25 | 18 |
| 7 | 300000 | 10 | 2500 | 7 | 4 | 150 | 4 | 20 | 21 |
| 8 | 200000 | 0.1 | 2000 | 8 | 5 | 200 | 7 | 5 | 19 |
| 9 | 250000 | 4 | 10000 | 10 | 1 | 50 | 4 | 10 | 30 |
| 10 | 100000 | 0.01 | 3000 | 9 | 2 | 100 | 10 | 15 | 10 |
| 11 | 300000 | 1 | 40000 | 12 | 3 | 350 | 2 | 25 | 16 |
| 12 | 200000 | 0.5 | 30000 | 5 | 1 | 250 | 1 | 30 | 23 |
| 13 | 150000 | 10 | 3000 | 4 | 4 | 400 | 5 | 10 | 24 |
| 14 | 100000 | 2 | 10000 | 3 | 3 | 350 | 10 | 5 | 15 |
| 15 | 250000 | 1 | 50000 | 3 | 5 | 500 | 5 | 30 | 25 |
| 16 | 200000 | 4 | 1000 | 4 | 1 | 450 | 8 | 25 | 14 |
| 17 | 300000 | 0.5 | 20000 | 5 | 2 | 50 | 5 | 20 | 26 |
| 18 | 150000 | 2 | 5000 | 6 | 3 | 100 | 10 | 15 | 13 |
| 19 | 100000 | 2.5 | 7000 | 7 | 4 | 150 | 5 | 10 | 27 |
| 20 | 250000 | 1.6 | 60000 | 8 | 5 | 200 | 4 | 5 | 12 |
| 21 | 150000 | 0.05 | 15000 | 12 | 3 | 500 | 5 | 20 | 29 |
| 22 | 300000 | 5 | 25000 | 15 | 1 | 450 | 2 | 25 | 11 |
| 23 | 100000 | 0.08 | 3000 | 15 | 2 | 400 | 5 | 10 | 29 |

# Тема 3.  Базові технології локальних мереж

Протоколи та стандарти локальних мереж. Протокол LLC рівня керування логічним каналом. Структура стандартів IEEE 802.X. Технологія Ethernet Формати кадрів технології  Ethernet. Методика розрахунку конфігурації мережі Ethernet.  Специфікації фізичного середовища Ethernet. Технологія Token Ring (802.5). Технологія FDDI. Формати кадрів Token Ring та FDDI. Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN та Gigabit Ethernet Фізичний рівень технологій Fast Ethernet та Gigabit Ethernet.

Література –  [1, стр. 178-204; 2, стр. 181-258; 3, стр. 66-80]

- Наведена на рис.2 мережа відповідно до правила 4-х хабів не є коректною. Розрахуйте значення PDV та PVV для даної мережі при умові, що типи сегментів та їх довжини наведені у таблиці 5. Зробіть висновки щодо працездатності даної мережі. Дані для розрахунку PDV та PVV наведені у таблицях 6 та 7 відповідно.

Таблиця 5

| Сегмент | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A1 | тип | 2 | T | T | 2 | 2 | FO | T | FO | FL | 2 | T | 2 | FO | T | FL | FB | T | 2 | T | 2 | 2 | T | FL |
|  | довжина | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| B2 | тип | FL | FO | T | FL | 2 | FL | 2 | FL | FO | T | FL | FL | FB | T | FB | 2 | FL | FO | FL | FB | FL | FO | FL |
|  | довжина | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0.6 | 0,8 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
| F2 | тип | T | 2 | FL | 2 | FO | T | T | T | T | 2 | FO | FB | FL | FB | FO | T | FO | 2 | T | FO | T | T | 2 |
|  | довжина | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
| C2 | тип | T | FL | T | FO | FB | 2 | T | 2 | 2 | FB | FL | T | FO | 2 | FL | 2 | FO | FL | FB | T | T | FL | T |
|  | довжина | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| E2 | тип | FO | T | FB | FL | T | FO | FO | 2 | FL | T | 2 | T | FL | FB | 2 | FO | 2 | T | 2 | T | FL | T | FO |
|  | довжина | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
| E1 | тип | 2 | FL | FB | FL | FO | T | 2 | T | FO | T | FL | 2 | FB | T | FB | FB | FO | FL | FO | T | T | FO | FL |
|  | довжина | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,5 |
| G2 | тип | FL | T | FO | 2 | T | FO | FO | 2 | T | FO | FO | T | T | 2 | FL | FO | 2 | FO | T | 2 | FO | T | T |
|  | довжина | 0,6 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| D2 | тип | 2 | FB | 2 | T | 2 | FL | 2 | FL | T | T | 2 | FL | 2 | FO | T | 2 | FL | FL | FL | FO | FO | FB | FL |
|  | довжина | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| E3 | тип | FL | 2 | FO | 2 | T | 2 | T | T | FB | FO | 2 | FB | 2 | T | FL | FO | T | 2 | T | T | T | FL | 2 |
|  | довжина | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |

Примітка. Довжина сегментів наведена в кілометрах. 												Типи сегментів позначені таким чином: 	FO - FOIRL

FL – 10Base-FL

FB – 10Base-FB

T  – 10Base-T

2  – 10Base-2

Рис. 2

Таблиця 6

| Тип сегменту | База лівого сегмента (bt) | База проміжного сегмента (bt) | База правого сегмента (bt) | Затримка середовища на 1м (bt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10Base-2 | 11,8 | 46,5 | 169,5 | 0,1026 |
| 10Base-T | 15,3 | 42,0 | 165,0 | 0,113 |
| 10Base-FB | - | 24,0 | - | 0,1 |
| 10Base-FL | 12,3 | 33,5 | 156,5 | 0,1 |
| FOIRL | 7,8 | 29,0 | 152,0 | 0,1 |

Таблиця 7

| Тип сегменту | Сегмент що передає (bt) | Проміжний сегмент (bt) |
| --- | --- | --- |
| 10Base-2 | 16 | 11 |
| 10Base-T | 10,5 | 8 |
| 10Base-FB | - | 2 |
| 10Base-FL | 10,5 | 8 |
| FOIRL | 10,5 | 8 |

- Розрахуйте корисну пропускну здатність протоколу Ethernet, якщо довжина кадру дорівнює Nк (таблиця 8), а швидкість передавання 10Мб/с

Таблиця 8

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nк (байт) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1400 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 |
| № вар. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| Nк (байт) | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1150 |  |

- В мережі станції A, B, C, D для передавання даних використовують метод доступу CDMA (Code Division Multiple Access). Вони мають chip-послідовності: A – 00011011, B – 00101110, C – 01011100, D – 01000010. Сигнал, що було виявлено в середовищі передавання даних наведено в таблиці 9 (ліва частина). Визначити, які станції і яку інформацію передавали.

- Визначити сигнал в середовищі передавання даних, якщо станції A,B,C,D передавали дані, які наведено в правій частині таблиці 9.

# Таблиця 9

| Вар. | Сигнал | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
|  | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
|  | 3 | -1 | 3 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | -1 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | -1 | 1 | -3 | 1 | -1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
|  | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 |
|  | 1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -3 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 |
|  | 3 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|  | 1 | 3 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
|  | 2 | 2 | 0 | -2 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
|  | 3 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | -1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
|  | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | -3 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | -1 | -1 | -1 |

# Література

1. Буров Є.  Комп’ютерні мережі. -Львів: СП "БаК", 1999,-468 с.

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Уч. пособие для ВУЗов – С-Пт.:: Питер. 2000.-672 с.

3. Кулаков Ю.А., Луцкий Г.М. Локальные сети. Учебное пособие- К.: Юниор, 1998. 336 с.

Питання для підготовки до іспиту

- Основні поняття моделі взаємодії відкритих систем (OSI).

- Структура моделі взаємодії відкритих систем, призначення фізичного та канального рівнів.

- Призначення мережного і транспортного рівнів моделі OSI.

- Основні етапи передавання повідомлення: описати дії, що відбуваються на транспортному, мережному та канальному рівнях.

- Середовища передавання даних в комп’ютерних мережах, загальна характеристика.

- Різновиди та особливості передавання даних через оптичне волокно.

- Основні характеристики середовища передавання даних

- Методи фізичного кодування даних в комп’ютерних мережах

- Логічне кодування, його призначення, навести приклади

- Методи адресації комп’ютерів, їх призначення та взаємозв’язок

- Методи комутації, що використовуються в комп’ютерних мережах. Порівняльна характеристика.

- Активне обладнання для з’єднання комп’ютерних мереж на канальному рівні, порівняльна характеристика.

- Конкурентні методи доступу до середовища. Метод доступу CSMA/CD

- Метод доступу CDMA.

- Особливості технології Ethernet.

- Особливості побудови мереж Ethernet, правла 5-4-3 та правило 4-х хабів.

- Фізичний рівень технології Ethernet

- Структура кадру технології Ethernet.

# Text boxes

К9

К5

К4

К8

К2

К3

К7

К6

К1

E

4

3

2

1

C

4

3

2

1

D

4

3

2

1

B

4

3

2

1

A

4

3

2

1

D

4

3

2

1

B

4

3

2

1

E

4

3

2

1

C

4

3

2

1

G

4

3

2

1

F

4

3

2

1

A

4

3

2

1