Завдання та методичні вказівки до контрольних робіт

Завдання №1

Розрахувати параметри та вибрати елементи схеми порівняння струмів для схеми, якщо задано параметри згідно таблиці 1.

Рис.1.1 Схема порівнгяння струмів

Знайти:

1. Струм молодшого розряду

2. Значення резистора Rн

3. Вибрати діоди VD1, VD2, ОП та КН

Таблиця 1

| Вар. | Nдв | Іср mA | U1 min | Ккн*103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 1.5 | 4.0 |
| 2 | 8 | 8 | 1.6 | 2.0 |
| 3 | 9 | 5 | 1.8 | 2.0 |
| 4 | 7 | 3 | 1.7 | 1.5 |
| 5 | 6 | 2 | 1.4 | 1.0 |
| 6 | 1 | 10 | 1.9 | 5.0 |
| 7 | 12 | 8 | 2.0 | 4.0 |
| 8 | 10 | 6 | 1.5 | 3.0 |
| 9 | 9 | 5 | 1.7 | 3.0 |
| 10 | 8 | 4 | 1.8 | 2.0 |
| 11 | 7 | 3 | 1.8 | 2.0 |
| 12 | 6 | 2 | 1.6 | 1.5 |
| 13 | 9 | 4 | 1.4 | 3.0 |
| 14 | 5 | 1 | 2.1 | 2.6 |
| 15 | 8 | 9 | 2.2 | 1.8 |
| 16 | 10 | 7 | 2.3 | 2.2 |
| 17 | 11 | 7 | 2.4 | 2.8 |

Завдання №2

Розробити структуру АЦ інтерфейсу, якщо задано параметри згідно таблиці 2 та вибрати елементну базу.

Таблиця 2

| Nвар | Dx | Dф | n1 | n2 | f1, кГц | f2, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 70 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2 | 90 | 60 | 8 | 4 | 1.5 | 3 |
| 3 | 80 | 50 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 70 | 70 | 5 | 10 | 5 | 2 |
| 5 | 60 | 60 | 7 | 9 | 8 | 5 |
| 6 | 50 | 50 | 10 | 8 | 10 | 4 |
| 7 | 40 | 40 | 12 | 16 | 12 | 6 |
| 8 | 45 | 60 | 9 | 8 | 7 | 3 |
| 9 | 55 | 70 | 11 | 4 | 9 | 5 |
| 10 | 65 | 65 | 6 | 8 | 4 | 10 |
| 11 | 75 | 50 | 5 | 13 | 8 | 6 |
| 12 | 85 | 70 | 7 | 9 | 1 | 8 |
| 13 | 70 | 70 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 14 | 68 | 60 | 5 | 10 | 4 | 5 |
| 15 | 74 | 70 | 6 | 8 | 9 | 3 |
| 16 | 84 | 80 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 17 | 56 | 60 | 8 | 4 | 3 | 10 |
| 18 | 62 | 70 | 9 | 8 | 5 | 11 |

Методичні вказівки до завдання №2

" Розробка структурної схеми аналога - цифрового інтерфейсу (АЦІ)"

Для проведення розробки структурної схеми АЦІ задаються такі параметри:

а) динамічний діапазон зміни вхідних сигналів - Dх в Дб,

б) аналоговий сигнал - напруга випадкової форми х(t),

в) інформація надходить від двох груп первинних перетворювачів інформації (ППІ), де параметри ІІПІ першої групи:

- кількість ППІ – m1

- смуга частот спектра - від нуля до fв1, в кГц,

де параметри ППІ другої групи:

- кількість ППІ – m2

- смуга частот спектра - від нуля до f в2, в кГц.

Розробка структурної схеми АЦІ розпочинається з вибору варіанта завдання із таблиці 2 параметрів згідно з варіантом індивідуального завдання. Для розгляду прикладу виберемо: Dх=50 Дб,

M1 =2, fв1=2кГц, m2 =10. fв2 =4кГц.

В процесі розробки необхідно обрати конфігурацію структурної схеми, виходячи з вищенаведених параметрів АЦІ.

1.1 Проектування структури аналого-цифрового інтерфейсу розпочинається з визначення параметрів та вибору аналого-цифрового перетворювача, перш за все його дозволяючої (інакше, роздільної) здатності, тобто кількості двійкових розрядів, що відображають динамічний діапазон зміни сигналу. Дозволяюча спроможність визначається виходячи з емп­іричного виразу

де Dх - динамічний діапазон вхідного сигналу.

Коефіцієнт 6 визначається зміною розрядності перетворювача на один двійковий розряд (тобто у два рази). Це відповідає 6 Дб, виходячи з виразу 20lg2 = 6. Тоді для даного прикладу:

Отже, вибираємо n=9 двійкових розрядів.

1.2 Частота дискретизації по кожному з ППІ (вхідному каналу) обирається згідно з теоремою Котельникова із співвідношення

де fв - верхня частота в спектрі сигналу, що перетворюється.

З урахуванням введення аналогового фільтра низьких частот значення fд збільшується на величину 2fсп - (де fсп - смуга спаду частотної характеристики фільтра від 0 дб до значення мінус –Dx, рис.1.2)

Рис.1.2 АЧХ аналогового фільтра НЧ

Користуючись практичними даними, які свідчать, що порівняно просто реалізуються фільтри із fсп=fв на октаву (тобто у два рази) з затуханням Dзр-> 70Дб (при цьому реалізується порядок фільтра R = 7, тобто, при 10 Дб на порядок 10*К=70дб), одержимо емпіричний вираз:

Емпіричні співвідношення для різноманітних значень R такі: при R=10, fд = 3*fв ; R = 7, fд = 4* fв; R = 2, fд = 8*fв.

Проте ці співвідношення не враховують реального динамічного діапазону сигнал), а йому більш практичним буде вираз:

Задавшись значенням порядку аналогового фільтра R=7, шо дасть значення Dсп=10*R=70 dв отримаємо для вхідних каналів першої групи ППІ

При цьому час перетворення АЦП дорівнює Тпр = 1/ fд1=146 мкс

Для вхідних каналів другої групи ППІ

fд2=2*4*103(1+50/70)=13,6 кГц (аналогічно Тпр2=73мкс)

В якості основної частоти дискретизації вибираємо частоту - fд2 =13.6 кГц. Частоу fд1 будемо одержувати шляхом децимації (проріджування) відліків, одержаних з частотою 13.6 кГц на два. тоді fд1 =6.8 кГц.

1.3 Виходячи з параметрів n та fд вибираємо АЦП, користуючись таблицею 3. Найбільш придатним для нашого прикладу є перетворювач 1113ПВ1, що має значення n=10 та fд=1/(tпр)=1/(30*10-3)=33кГц. Враховуючи, що для перетворення сигналу кожного каналу в код необхідно виділяти додатковий час Δtk=10τвст, що забезпечує перемикання мультиплексора а каналу на канал (для мікросхеми мультиплексора 590КН6 τвст=0,3 та Δtk =3 мкс при бвст=0.01%) , то один АЦП типу 1113ПВІ може за час Тпр1=1/fд2 =73 мкс забезпечити перетворення миттєвих значень сигналів двох каналів із другої групи та чотирьох з першої. При цьому Тпр=m(tпр +tк ), тобто

Тпр = 4(tпр + Δtk) = 4(30 + 3) = 132 ≤ 146мкс,

Тпр 2 = 2(30 + 3) = 66 ≤ 73 мкс

Таким чином методом ітераційної підстановки знаходимо, що при кільксті каналів в першій групі m1 =4, та в другій групі m2 =2 перетворення миттєвих значень в цифрову форму забезпечить один АЦП типу 111ЗПВ1 (чи інший згідно з таблицею 3). Враховуючи, що в другій групі є 10 каналів, потрібно використати п'ять АЦП.

Результатом розрахунків є побудова структурної схеми рис.1.3.

Рис. 1.3. Структурна схема аналого-цифрового інтерфейсу

Таблиця 3 Параметри АЦП

| Аналог | Тип АЦП | n | fд/Тпр | Тип Uвх |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АД571 | 1113ПВ1 | 10 | 30мкс | ВІС |
| АД7570 | 572ПВ1 | 12 | 130мкс | ВІС |
| ТДС1007 | 1107ПВ1 | 6 | 0,1 мкс | ВІС |
|  | 1108ПВ1 | 10 | 1 мкс | ВІС |
|  | 1108ПВ2 | 12 | 2 мкс | ВІС |

Завдання №3

3.1. Математичний опис задач керування

те етапи їх програмування для розв'язування на АСМ

Обєкти і системи керування складаються з елементів, що мають різну природу (механічну, хімічну, електричну тощо). Розв'язування задач керування передбачає уніфікацію математичного опису процесів у таких системах, який для широкого класу задач керування виконують з допомогою звичайних диференціальних рівнянь, що визначають перетворення "вхід-вихід" у кожній ланці системи. Ці рівняння описують динамічні властивості об’єктів керування, перехідні процеси в системі тощо.

Звичайним диференціальним рівнянням n -го порядку називають рівняння виду:

(5.1)

яке містить невідому функцію   y, її похідні:

і аргумент х Рівняння (5.1) називається лінійним, якщо воно лінійне відносно самої шуканої функції тв її похідних:

(5.2)

де  f(x) - змушувальна функція.

Якщо f(x)=0, то рівняння /5.2/ називають однорідним. Функцію називають розв'язком рівняння /5.2/, якщо після підставляння                             цієї функції та її похідних  в рівняння /5,2/ останнє перетворюється на тотожність /задача Коші/. Розв'язки більшості диференціальних рівнянь не можна одержати аналітично. Аналітичний підхід незручний також і тим, що в математиці немає єдиного методу відшукування розв'язку диференціальних рівнянь.  Тому особливо варте уваги те, що під час розв'язування диференціальних рівнянь на АОМ можна використати одноманітний метод програмування розв'язування.

Програмування для АОМ - це процес підготовляння розв'язування задачі, який містить вибір методу розв'язування, перетворення заданого рівняння /чи систем рівнянь/, підготовляння всіх початкових даних для постановки задачі розв'язування рівняння на машині. Увесь процес підготовлення розв'язування задачі можна поділити на два види робіт:

- складання структурної схеми з'єднання блоків і створення числових даних для розв’язування задачі;

- підготовляння блоків до розв’язування  поставленої задачі і реєстрація розв'язку.

Докладніший опис цих робіт містить виконання деяких етапів:

  - зведення рівняння до виду, зручного для моделювання на АОМ;

  - складання структурної схеми з'єднання розв"язувальних елементів згідно з диференціальним рівнянням;

  - вибір масштабів зображення залежних і незалежних змінних

та часу;

4.   розрахунок коефіцієнтів передачі всіх розв"язувальних блоків

на підставі одержаної структурної схеми і заданих коефіцієнтів початкового рівняння;

5.   визначення початкових значень машинних змінних;

6.   підготовляння на наборному полі АОМ розв’язувальних блоків та їх з'єднання відповідно до структурної схеми;

7.   запускання машини для розв'язування й фіксація результату.

3.2. Методика розв'язування диференціальних рівнянь на АОМ.  Складання структурної схеми розв'язування

Попередній аналіз задачі розпочинають із з'ясування можливості одержання єдиного розв'язку, з метою чого потрібно задавати початкові умови для невідомої функції та її похідних аж до (n-1) -го порядку. Якщо розв'язувати треба систему диференціальних рівнянь, то перевіряють умову замкненості - кількість рівнянь системи має дорівнювати кількості нзвіцомих функцій.

В АОМ інтегрувати диференціальні рівняння можна    двома методами - підвищенням і зниженням порядку похідної. За першим методом рівняння розв'язують відносно невідомої функції і для одержаного таким чином розв'язку складають структурну схему. Цей метод грунтується на ■ використанні диференціювальних пристроїв, оскільки потребує підвищення порядку похідних. Через те  що диференціювальні пристрої посилюють шуми, то цей метод практично не застосовують.  Другий метод полягає в тому, що задане рівняння розв'язують відносно старшої похідної,  і основою розв'язувальної схеми є інтегрувальні блоки.

Розглянемо метод зниження порядку похідної докладніше на прикладі розв'язування лінійного диференціального рівняння із сталими коефіцієнтами третього порядку:

(5.3)

З початковими умовами:

Як перший крок підготовлення для розв’язування зведемо рівняння до зручного для цього вигляду, розв’язавши його відносно старшої похідної :

(5.4)

де

Для розв’язування задачі на АОМ складаємо структурну схему мрделювання.

Коли відомо значення старшої похідної n-го порядку, то, щоб отримати шукану функцію х, треба виконати n разів операцію інтегрування, увімкнувши n інтеграторів(в даному разі n=3). Значення старшої похідної можна отримати, утворивши суму згідно з правою частиною виразу(5.4). Якщо першим блоком узяти інтегросуматор, то на його виході вийде не третя, а друга похідна з від’ємним знаком.(-х11) , оскільки кожний операційний підсилювач змінює знак вхідного сигналу на супротивний. Перша та друга похідні, невідома х, однржувані на виході першого, другого й трєтього операційних підсилювачів, і збурення yподають з урахуванням необхідних знаків за допомогою зворотніх зв’язків на вхід першого операційного підсилювача. Стуктурна схема для рівняння (5.4) дає змогу визначити потрібну кількість блоків для розв’язування рівняння, які з них та в якій послідовності з’єднувати між собою на наборному полі АОМ.

3.3 Масштабування змінних і розрахунок коефіцієнтів передачі розв’язуваль них блоків

В електронних моделювальних установках усі шукані й незалежні змінні та проміжні величини зображають відповідними машинними змінними, тобто напругами в різних точках схеми.

Машинні рівняння складають за аналогією з початковими рівняннями, замінюючи початкові змінні машинними. Зв’язок між змінними U , які діють  в обчислювальних машинах, і справжніми фізичними величинами х визначають з допомогою масштабних коефіцієнтів . Масштаб визначають із співвідношення:

де  максимальне значення незалежної змінної,  максимальне значення машинної змінної.

Здебільшого  тому

.                                                   (5.5)

АОМ можуть працювати як у реальному, так і в перетвореному (сповільненому чи прискореному) масштабі часу, який знаходиться за формулою:

де t –реальний час проходженняпроцесів в об’єкті; tM-машинний час.

Оскільки тривалість розв’язування задачі найчастіше невідома, то для спробного розв’язування зазвичай беруть .

Для незалежної змінної(збурювальної сили) y:

(5.6)

Для  розрахунку коефіцієнтів передачі окремих розв’язувальних блоків складають критерійні рівняння, які пов’язують ці коефіцієнти з коефіцієнтами початкового рівняння (5.4). Спорчатку розписують вирази що пов’язують вхідну та вихідну напруги кожного операційного підсилювача:                         (5.7)

де  оператор диференціювання Лапласа машинних змінних.

Оскільки шукану змінну х у структурній схемі зображує напруга U3  то з (5.7) треба дістати рівняння для U3  через U(t) вилучивши решту проміжних значень напруг:

.                         (5.8)

Виконаємо масштабні перетворення:

де  оператор диференціювання Лапласа фізичніх змінних.

Тоді (5.8) набере вигляду:

Поділивши ліву й праву частини одержаного рівняння на  підставимо:

(5.9)

Запишемо (5.3) в операторній формі:

(5.10)

Рівняння (5.9) і (5.10) описують один і той самий процес, тому вони мають бути ідентичними. Зрівнявши їх, запишемо співвідношення для визначення коефіцієнтів передачі розв’язувальних блоків – критерійні рівняння:

(5.11)

У системі (5.11) кількість невідомих більша, ніж рівнянь. Тому частину коефіцієнтів вибирають довільно, прагнучи отримати найменшу похибку . Решту коефіцієнтів передачі розв’язувальних блоків розраховуют.

Вибрані й розраховані коефіцієнти передачі розв’язувальних підсилювачів виставлюють з допомогою потенціометрів на набірному полі АОМ.

3.4 Розрахунок напруг початкових умов і збурювальних дій

Напруги початкових умов, які треба виставити перед розв’язуванням на виходах інтеграторів, розраховують на підставі заданх початкових умов фізичних змінних та їх похідних, беручи до уваги масштаби  й рівняння.

Фізичну змінну х  згідно із структурною схемою моделюють напругу U3:

.

Коли t=0, тобто в початковий момент часу,

(5.12)

Щоб визначити початкові умови на виходах другого й першого інтеграторів, скористаймося співвідношенням (5.7):

а)

звідки

(5.13)

якщо t=0,

(5.14)

б)

звідки

Підставивши замість U2  його значення з (5.13), одержимо:

якщо t=0,

(5.15)

Напруга збурювальної сили:

(5.16)

Для розглядуваного диференціального рівняння:

Для розв’язування задачі на АОМ напругу збурювальної сили U(t) на перший вхід інтегросуматора I, а на виходах 1,2,3 операційних підсилювачів утворюються відповідні напруги  U10,U20 та U30. Розв’язок задачі беруть з виходу третього операційного підсилювача.

3.5 Зразок розв’язування диференціального рівняння на АОМ

Нехай є лінійне диференціального рівняння третього порядку із сталими коефіцієнтами

(5.17)

з початковими умовами

збурювальною дією

Припускають, що

Розв’язування:

1. Рівняння (5.17) розв’язуватимемо методом зниження порядку похідних. Отже, розв’язком відносно старшої похідної:

(5.18)

2. Креслимо структурну схему, що моделює рівняння (5.18).

3. За (5.5) і (5.6) визначаємо масштабні коефіцієнти:

Оскільки збурення y=const , то замість ymax   в формулі (5.6) викориулі (5.6) викориачення y=100од. :

.

Припускаємо, що

Через те, що тривалість розв’язування задачі невідома, масштаб часу беремо

mt=1.

4. На схемі вирізнимо три замкнені й один розімкнений контур і для кожного з них складемо критерійне рівняння за такими правилами:

-кожен коефіцієнт (5.18)дорівнює добутку коефіцієнтів передачі розв’язувальних блоків, що утворюють замкнений чи розімкнений контур, на виході якого з’являється змінна(або похідна) з цим коефіцієнтом;

-добуток коефіцієнтів ділять на масштаб часу в степені, який дорівнює порядковому номеру коефіцієнта з (5.18); похідна (n-1)-го порядку має коефіцієнт з номером 1, (n-2)-го -2 і т.д.;

-коефіцієнт біля збурювальної сили y дорівнює добутку коефіцієнтів передач розв’язувальних блоків, увімкнених між точками  прикладання та виходом схеми. Добуток коефіцієнтів передач множать на масштаб залежної змінної  ділять на масштаб збурювальної сили  і масштаб часу в степені n-порядок диференціального рівняння.

Звідси критерійні рівняння:

Розраховуватимемо з огляду на те, що  Тоді підставивши значення ,отримаємо:

Припускаємо, що  тоді

Вибрані й розраховані коефіцієнти передачі розв’язувальних підсилювачів потенціометрами виставляють на набірному полі АОМ.

5. Згідно з (5.12), (5.14) та (5.15)

Оскільки ,

Отже, напругу збурювальної сили подають на перший вхід інтегросуматора, а на виходах 1,2 та 3-го операційних підсилювачів дістають напруги відповідно 1, 10 та 20 В.

Рис. 5.1 – Структурна схема, що моделює

Рівняння (5.4): 1 – інтегросуматор; 2, 3 – інтегратор; 4 – інвентор

Варіанти рівнянь до 3-го завдання

| № Варіанту | Диф. рівняння | Початкові умови | Збурювальна дія у | Хmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х, при t=0 | dx/dt, при t=0 | d2x/dt2, при t=0 |  |  |
| 1 |  | 1,5 | 2 | 0,5 | 10 | 1,5 |
| 2 |  | 5 | 10 | 0 | 100 | 21 |
| 3 |  | 20 | 65 | 6 | 1 | 10 |
| 4 |  | 7,5 | 2,8 | 3,4 | 112 | 1 |
| 5 |  | 105 | 12 | 0 | 1000 | 15 |
| 6 |  | 1 | 10,8 | 1,5 | 99 | 16 |
| 7 |  | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 |  | 5 | 20 | 6,5 | 88 | 33 |
| 9 |  | 1,5 | 2 | 0,5 | 10 | 1,5 |
| 10 |  | 50 | 100 | 65 | 36 | 10 |
| 11 |  | 0 | 2 | 6 | 50 | 3 |
| 12 |  | 5 | 12 | 0 | 1005 | 700 |
| 13 |  | 33 | 42 | 11 | 66 | 1 |
| 14 |  | 1 | 2 | 3 | 101 | 2 |
| 15 |  | 100 | 333 | 0 | 1055 | 66 |
| 16 |  | 9 | 23 | 57 | 34 | 12 |
| 17 |  | 97 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| 18 |  | 84 | 6 | 0 | 10004 | 2 |